Инструкция пользования КВД

МОНТАЖ.

1  Снять защитный колпачок с наружного резьбового соединения М20х1,5.

2  Установить паронитовую прокладку в торец резьбового соединения М20х1,5.
3. Установить КВД на магистраль с помощью рожкового ключа на 27 за шестигранник находящегося у резьбы «Вход» М20х1,5. 
4. Закрыть КВД, установив многопозиционную ручку в крайнее нижнее положение. Много позиционная ручка устанавливается в любое удобное для пользователя положение.  Для изменения положения ручки, необходимо оттянуть ручку и поворачивая ее вверх или в низ выбрать удобное положение.

Исполнение КВД с накидной гайкой.
5. Установить резиновое кольцо 008-0120 в гнездо гайки (самоподжиного патрона) таким образом, чтобы оно легло в углубление находящееся внутри штуцера (Выход КВД). 
6. Установить прибор давления в штуцер (Выход КВД) и вращая гайку добиться надежного присоединения прибора с КВД. Затянуть гайку КВД и прибора давления между собой используя гаечные ключи.

Исполнение КВД с самоподжимным патроном

У КВД оснащенным самоподжимным патроном присоединение прибора давления осуществляет без применения гаечного ключа. Установить прибор давления в штуцер самоподжиного патрона удерживая прибор давления в неподвижном положении вращать штуцер саподжимного патрона по часовой стрелке до легкого поджатия.
7. Открыть КВД вращая перекидную ручку по часовой стрелке. Убедиться в герметичности соединений.

ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА ДАВЛЕНИЯ

Демонтаж прибора давления осуществляется в обратном порядке МОНТАЖА.

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

Высокое давление рабочей среды является опасным фактором. Запрещается проведение любых ремонтных работ на КВД, находящихся под давлением.