Команды управления МО-05

Связь манометра с ПК осуществляется посредством виртуального последовательного порта через мини-USB кабель. Виртуальный порт в МО-05 реализован на мосте CP2103. Драйвер находится на сайте производителя  https://www.silabs.com .

Настройки порта на ПК: Скорость передачи 9600, 8бит данных, бит четности нет, управления нет.

Обмен данными осуществляется в символьном ASC-2 формате.

Ввод команды должен заканчиваться символом «\r».

1. Adapt (включает/отключает функцию адаптации)

Adapt-«\r».

2. Avg (установка времени демпфирования показания давления. Значение от 5 до Avg_Max). Avg – «\r» - значение – «\r».

3. Deltap (Запрос текущего предела в текущих единицах давления).

Deltap-«\r». Ответ содержит значение верхнего, нижнего предела в текущих единицах давления.

4. Idmo (Запрос серийного номера прибора).

Idmo-«\r». Ответ 4байта в hex формате.

5. Imera (Запрос текущей единицы измерения давления).

Imera-«\r». Ответ число от 0-7 где:

0 – Па, 1 – кПа, 2 – МПа, 3 – кГс/см²,4 – Бар, 5 – мБар, 6 – мм.рт.ст., 7 – пи-си-ай.

6. Mo-05m (Выводит Plim, Avg, Avg_Max, Avg_Smol, статус Adapt).

Mo-05m-«\r». Ответ соответствующие параметры.

7. Mer (Выбор единицы измерения давления).

Mer-«\r». Устанавливается следующая единица измерения давления.

8. Nspan (Запрос номера текущего диапазона).

Nspan-«\r». Ответ число 1-6.

9. Plim (Запрос давления перегрузки поданного на прибор в кПа или Па. Приборы от 0,25МПа и приборы до 40кПа соответственно.)

Plim-«\r». Ответ величина перегрузки в кПа/Па.

10. Pdata (Запрос текущего давления в текущих единицах).

Pdata-«\r». Ответ величина текущего давления в формате прибора.

11. Spmax (Запрос значения верхнего диапазона в кПа или Па).

Spmax-«\r». Ответ значение верхнего предела прибора.

12. Sw (Выбор диапазона измерения давления от 1-6).

Sw-«\r». Установка следующего диапазона давления.

13. Time (Запрос текущего времени наработки прибора в минутах).

Time-«\r». Ответ общее время наработки прибора в минутах и текущее время наработки.

14. Zero (Установка нуля на всех пределах прибора).

Zero-«\r».