Скорость передачи 9600. Чип виртуального порта CP2103, драйвер на сайте производителя чипа.

Команда «MO-05» + код 0хd   Интервал не менее 100мс

Ответ состоит из байт в двоичном коде:

1-4 байт давление,	 тип float

5 байт мера,		 тип char значения 1-3, где 1-кПа, 2-МПа, 3-кГ/см2

6 байт диапазон,	 тип char значения  1-6

7-8 первый предел,	 тип unsigned int, в кПа

9-10 2-й,		 тип unsigned int

11-12 3-й,		 тип unsigned int

13-14 4-й,		 тип unsigned int

15-16 5-й,		 тип unsigned int

17-18 6-й 		тип unsigned int

6-й предел (если он есть)  всегда на разряжение, поэтому знак добавляется на приемной стороне.

Первый байт всегда младший.

Команда «List» + код 0хd

В ответе содержится прошивка прибора, в том числе уникальный паспортный номер паспорта